|  | НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (проект) |
| --- | --- |
|  | 2018 |

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТАКТ

от 24 октября 2017 года № 0113200001417000422

Инв. № 2581

НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Генеральный директор								А.С. Ложкин

г. Санкт-Петербург

2018 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ	7

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Удмуртской Республики	7

2.1. Расчетные показатели и предельные значения расчетных показателей в области транспорта	7

2.2. Расчетные показатели в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий	11

2.3. Расчетные показатели в области здравоохранения	12

2.4. Расчетные показатели в области образования	13

2.5. Расчетные показатели в области социального обслуживания	14

2.6. Расчетные показатели в области объектов культуры и искусства	16

2.7. Расчетные показатели в области физической культуры и спорта	17

2.8. Расчетные показатели в области материально-технического обеспечения

деятельности органов государственной власти, мировых судей				19

2.9. Расчетные показатели в области охраны окружающей среды	19

2.10. Расчетные показатели в области инженерной инфраструктуры	20

2.10.1. Объекты электроснабжения	20

2.10.2. Объекты газоснабжения	21

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Удмуртской Республики	21

2.11. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов физической культуры и массового спорта	21

2.12. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов образования	22

2.13. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культуры и искусства	23

РАЗДЕЛ III. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ	27

3.1. Административно-территориальное устройство	27

3.2. Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части Нормативов градостроительного проектирования по Удмуртской Республике	30

3.2.1. Соответствие установленных расчетных показателей требованиям федеральных нормативных правовых и нормативно-технических документов	30

3.2.2. Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований Удмуртской Республики объектами местного значения и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Удмуртской Республики	41

РАЗДЕЛ IV. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ	48

4.1. Область применения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Удмуртской Республики, а также предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования	48

4.2. Правила применения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Удмуртской Республики, а также предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования, при подготовке документов территориального планирования	51

Приложение 1	53

НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Нормативы градостроительного проектирования по Удмуртской Республике разработаны в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и Закона Удмуртской Республики от 06 марта 2014 года № 3-РЗ «О градостроительной деятельности в Удмуртской Республике» и Технического задания на выполнение работ по объекту: «Разработка Нормативов градостроительного проектирования по Удмуртской Республике» (далее – Нормативы).

1.2. Целью работы является определение совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального и местного значения населения Удмуртской Республики и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Удмуртской Республики, в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения Удмуртской Республики (далее - расчетные показатели).

1.3. При разработке нормативов учитывались требования действующего законодательства Российской Федерации и Удмуртской Республики, технических регламентов, национальных стандартов, сводов правил и требований, установленных органами государственного контроля (надзора).

В соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации в состав Нормативов входит основная часть, содержащая расчетные показатели, материалы по обоснованию, правила и область применения расчетных показателей, приведенных в основной части Нормативов.

Основная часть Нормативов содержит совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения населения Удмуртской Республики и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Удмуртской Республики, относящимся к областям: транспорта, предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, здравоохранения, образования, социального обслуживания, культуры и искусства, физической культуры и спорта, инженерной инфраструктуры, промышленности и агропромышленного комплекса, охраны окружающей среды  в соответствии с полномочиями Удмуртской Республики и объектов материально-технического обеспечения деятельности органов государственной власти, мировых судей.

Основная часть Нормативов также содержит предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов в областях образования,  физической культуры и спорта и культуры и искусства для населения муниципальных образований Удмурсткой Республики.

1.4. Настоящие нормативы являются обязательными для всех субъектов градостроительных отношений, осуществляющих свою деятельность на территории Удмуртской Республики, независимо от их организационно-правовой формы.

Нормативы применяются при подготовке документов территориального планирования Удмуртской Республики, документов территориального планирования муниципальных образований в Удмуртской Республике, правил землепользования и застройки муниципальных образований в Удмуртской Республике, документации по планировке территории.

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

## Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Удмуртской Республики

## 2.1. Расчетные показатели и предельные значения расчетных показателей в области транспорта

Расчетные показатели для проектирования градостроительной документации в части автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения рекомендуется принимать по таблице 1.

Таблица 1

| Параметры элементов автомобильной дороги | Класс автомобильной дороги |
| --- | --- |
|  | обычная автомобильная дорога (не скоростная автомобильная дорога) |
|  | Категории автомобильной дороги |
|  | IВ | II | III | IV | V |
| Общее число полос движения, штук | 4 и более | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Ширина полосы движения, м | 3,5 - 3,75 | 3,5 - 3,75 | 3,5 - 3,75 | 3,25 - 3,5 | 3 - 3,25 | 3,5 - 4,5 |
| Ширина обочины (не менее), м | 3,25 - 3,75 | 2,5 - 3 | 2,5 - 3 | 2 - 2,5 | 1,5 - 2 | 1 - 1,75 |
| Ширина разделительной полосы, м | 5 | - | - | - | - | - |
| Пересечение с автомобильными дорогами | допускается пересечение в одном уровне с автомобильными дорогами со светофорным регулированием не чаще чем через 5 км | в одном уровне |
| Пересечение с железными дорогами | в разных уровнях | в одном уровне |
| Доступ к дороге с примыкающей дороги в одном уровне | допускается не чаще чем через 5 км | допускается |
| Максимальный уровень загрузки дороги движением | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемых в границах полос отвода, рекомендуется принимать по таблице 2.

Таблица 2

| Наименование объектов | Расчетные показатели обеспеченности населения Удмуртской Республики объектами регионального значения |
| --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Не скоростная автомобильная дорога (IB) |  |  |
| Мотель (кемпинг) | 1 объект | 250 км |
| Пункт общественного питания | 1 объект | 100 км |
| Автозаправочные станции (включая моечный пункт, предприятие торговли, зарядные колонки (станции) для транспортных средств с электродвигателями) | 1 объект | 100 км |
| Станции технического обслуживания | 1 объект | 50 км |
| Площадка для отдыха | Для автомобильных дорог IВ и II категорий с числом полос движения 4 и более площадки отдыха должны располагаться по обе стороны автомобильной дороги. |
| Не скоростная автомобильная дорога (II), Не скоростная автомобильная дорога (III) |  |  |
| Пункт общественного питания | 1 объект | 100 км |
| Автозаправочные станции (включая моечный пункт, предприятие торговли, зарядные колонки (станции) для транспортных средств с электродвигателями) | 1 объект | 100 км |
| Станции технического обслуживания | 1 объект | 100 км |
| Площадка для отдыха | 1 объект | 50км |
| Не скоростная автомобильная дорога (IV) |  |  |
| Пункт общественного питания | 1 объект | 150 км |
| Автозаправочные станции (включая моечный пункт, предприятие торговли, зарядные колонки (станции) для транспортных средств с электродвигателями) | 1 объект | 150 км |
| Станции технического обслуживания | 1 объект | 150 км |
| Площадка для отдыха | 1 объект | 75 км |
| Не скоростная автомобильная дорога (V) |  |  |
| Автозаправочные станции (включая моечный пункт, предприятие торговли, зарядные колонки (станции) для транспортных средств с электродвигателями) | 1 объект | 300 км |
| Пункт общественного питания | 1 объект | 300 км |

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта рекомендуется принимать по таблице 3.

Таблица 3

| № пп | Наименование объекта регионального значения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения Удмуртской Республики объектами регионального значения | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов регионального значения для населения Удмуртской Республики |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | величина | единица измерения | величина |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Железнодорожные вокзалы пригородного значения | Вместимость вокзала при суточном отправлении, пассажиров | Транспортная доступность в пределах Удмуртской Республики | не нормируется |
|  |  | от 4000 до 6000 | 200 |  |  |
|  |  | от 6000 до 10000 | 700 |  |  |
|  |  | от 10000 до 25000 | 1000 |  |  |
|  |  | свыше 40000 | 1500 |  |  |
| 2 | Речные вокзалы, причалы, обслуживающие межмуниципальное сообщение | Вместимость речного вокзала при суточном отправлении, пассажиров | Транспортная доступность в пределах Удмуртской Республики | не нормируется |
|  |  | от 4000 до 6000 | 100 |  |  |
|  |  | от 6000 до 10000 | 400 |  |  |
|  |  | от 10000 до 25000 | 700 |  |  |
|  |  | свыше 40000 | 700 |  |  |
| 3 | Аэропорты, Аэродромы гражданской авиации за исключением аэропортов, аэродромов гражданской авиации федерального значения | Вместимость аэровокзала при суточном отправлении, пассажиров | Транспортная доступность в пределах Удмуртской Республики не нормируется | не нормируется |
|  |  | от 4000 до 6000 | 200 |  |  |
|  |  | от 6000 до 10000 | 600 |  |  |
|  |  | от 10000 до 25000 | 900 |  |  |
|  |  | свыше 40000 | Свыше1000 |  |  |
| 4 | Автовокзалы регионального и межмуниципального сообщения | Вместимость автовокзала при суточном отправлении, пассажиров | Транспортная доступность в пределах Удмуртской Республики | не нормируется - |
|  |  | от 4000 до 6000 | 200 |  |  |
|  |  | от 6000 до 8000 | 300 |  |  |
|  |  | от 8000 до 10000 | 400 |  |  |
|  |  | от 10000 до 15000 | 500 |  |  |
|  |  | от 15000 до 25000 | 600 |  |  |
|  |  | от 25000 до 40000 | 730 |  |  |
|  |  | свыше 40000 | 900 |  |  |
| 5. | Автостанции | Вместимость автостанции при суточном отправлении, пассажиров | Транспортная доступность в пределах Удмуртской республики | не нормируется |
|  |  | от 100 до 200 | 10 |  |  |
|  |  | от 200 до 400 | 24 |  |  |
|  |  | от 400 до 600 | 41 |  |  |
|  |  | от 600 до 1000 | 65 |  |  |
| 6. | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории Удмуртской Республики | км | 5966 | не нормируется |
| 7. | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения. Плотность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения | км/тыс. кв.м | 142 | не нормируется |
| 8. | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения. Обеспеченность автомобильными дорогами общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, км на 1000 жителей | км/ на 1000 жителей | 3,9 | не нормируется |

## 2.2. Расчетные показатели в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

Таблица 4

| №п/п | Наименование объекта регионального значения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения Удмуртской Республики объектами регионального значения | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов регионального значения для населения Удмуртской Республики |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | величина | единица измерения | величина |
| 1. | Пожарные депо | единиц | по расчету в соответствии с СП 11.13130.2009 | Время прибытия первого подразделения пожарной охраны, мин. | 10 – для городских округов и поселений; 20 – для сельских поселений |
| 2. | Объекты гражданской обороны (убежища, противорадиационные укрытия) | Площадь пола, м2 на 1 укрываемого | Радиус сбора укрываемых, м | для убежищ 1000** для противорадиационных укрытий 1000*** |
|  |  | в одноярусных помещениях | 0,6 |  |  |
|  |  | в двухъярусных помещениях | 0,5 |  |  |
|  |  | в трехъярусных помещениях | 0,4 |  |  |
|  |  | внутренний объем помещения, м3 на 1 укрываемого | не менее 1,5 |  |  |
|  |  | Вместимость,укрываемых |  |  |
|  |  | убежища**** | не менее 150 |  |  |
|  |  | противорадиационные укрытия |  |  |
|  |  | в существующих зданиях и сооружениях | не менее 5 |  |  |
|  |  | в новых зданиях и сооружениях с укрытиями | не менее 50 |  |  |
|  |  | для медицинских организаций | не менее 80 |  |  |
| 3. | Берегозащитные сооружения | % | По расчету в соответствии СП 104.13330.2016; СП116.13330.2012 | не нормируется |

*	Приоритетным требованием, определяющим количество объектов (пожарных депо), является обеспечение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности пожарными автомобилями и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов.

**	Радиус сбора укрываемых должен составлять не более 500 м для защитных сооружений, расположенных на территориях, отнесенных к особой группе по гражданской обороне, а для иных территорий – не более 1000 м. При подвозе укрываемых автотранспортом радиус сбора укрываемых в противорадиационные укрытия допускается увеличивать до 20 км.

***	Радиус сбора укрываемых должен составлять не более 500 м на территориях, отнесенных к особой группе по гражданской обороне, а для иных территорий – не более 1000 м.

****	Вместимость защитных сооружений определяют суммой мест для сидения (на первом ярусе нар) и лежания (на втором и третьем ярусах нар). Проектирование убежищ вместимостью менее 150 человек допускается в исключительных случаях с разрешения территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

## 2.3. Расчетные показатели в области здравоохранения

Перечень объектов регионального значения в области здравоохранения, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Удмуртской Республики объектами регионального значения в области здравоохранения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Удмуртской Республики установлены в соответствии с полномочиями Удмуртской Республики в указанной области. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Удмуртской Республики объектами регионального значения в области здравоохранения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Удмуртской Республики представлены в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Наименование объекта регионального значения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения Удмуртской Республики объектами регионального значения | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов регионального значения для населения Удмуртской Республики |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | величина | единица измерения | величина |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных и амбулаторных условиях | Количество мест в стационарах на 1000 человек | 8,4 | Транспортная доступность в пределах населенного пункта*, мин | 120/60 |
|  |  | Количество посещений в смену | 30 | Транспортная доступность в пределах населенного пункта*, мин | 120/60 |
| 2. | Специализированные медицинские организации (в том числе по профилю медицинской помощи), диспансеры, центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, госпиталь для ветеранов войн и д.р. | Количество мест в стационарах на 1000 человек | 3,7 | Транспортная доступность в пределах населенного пункта*, мин | 120/60 |
| 3. | Фельдшерско-акушерский пункт* | Количество посещений в смену | По заданию на проектирование | Транспортная доступность в пределах городского поселения, мин | 60 |
|  |  |  |  | Сельского поселения, мин | 30 |
| 4. | Республиканская фармацевтическая сеть** | Количество объектов на 10000 человек | Транспортная доступность в пределах Удмуртской Республики, м | при одно-двухэтажной застройке 800, в других случаях - 500 |
|  |  | Аптека | 2 |  |  |
|  |  | Аптечный пункт | 2 |  |  |
| 5. | Станция (отделение) скорой помощи | автомобилей на 10000 жителей | 1 | Время доезда до пациента не более 20 минут с момента вызова | 20 |

*Транспортная доступность до медицинских учреждений регионального значения в пределах Удмуртской Республики не нормируется.

Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в экстренной форме (за исключением станций (отделений) скорой медицинской помощи, размещаются с учетом транспортной доступности, не превышающей 60 минут.

Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в неотложной форме, размещаются с учетом транспортной доступности, не превышающей 120 минут.

Доступность поликлиник, амбулаторий фельдшерско-акушерских пунктов и аптек в сельской местности принимается в пределах 30 минут (с использованием транспорта).

В населенных пунктах с числом жителей 100–300 человек организуются фельдшерско-акушерские пункты или фельдшерские здравпункты в случае, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта до ближайшей медицинской организации превышает 6 км, домовые хозяйства, оказывающие первую помощь, и (или) выездные формы работы, в случае, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта до ближайшей медицинской организации не превышает 6 км.

В населенных пунктах с числом жителей 301–1000 человек организуются фельдшерско-акушерские пункты или фельдшерские здравпункты вне зависимости от расстояния до ближайшей медицинской организации в случае отсутствия других медицинских организаций.

В населенных пунктах с числом жителей 1001–2000 человек организуются фельдшерско-акушерские пункты или фельдшерские здравпункты в случае, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта до ближайшей медицинской организации не превышает 6 км.

**	Республиканская фармацевтическая сеть включает в себя аптеки, а также аптечные пункты, обязательные к размещению в муниципальных образованиях с численностью обслуживаемого населения от 1000 человек. При этом аптечный пункт допускается размещать при лечебно-профилактической организации.

## 2.4. Расчетные показатели в области образования

Перечень объектов регионального начения в области образования, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Удмуртской Республики объектами регионального значения в области образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Удмуртской Республики установлены в соответствии с полномочиями Удмуртской Республики в указанной области, с учетом текущей обеспеченности населения Удмуртской Республики такими объектами. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Удмуртской Республики объектами региональногозначения в области образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Удмуртской Республики представлены в таблице 6.

Таблица 6

| № п/п | Наименование объекта регионального значения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения Удмуртской Республики объектами регионального значения | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов регионального значения для населения Удмуртской Республики |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | величина | единица измерения | величина |
| 1. | Профессиональные образовательные организации (техникумы, колледжи, политехникумы) | Количество мест на 1000 человек в возрасте от 15 до 19 лет | 30* | Транспортная доступность в пределах Удмуртской Республики, км | Не нормируется |
|  |  |  |  | Транспортная доступность в пределах населенных пунктов, мин | 60 |
| 2. | Общеобразовательные организации регионального значения (национальная гимназия, кадетский корпус, лицей-интернат и т.д.) | Количество организаций на Удмуртскую Республику | 4 | Транспортная доступность в пределах Удмуртской Республики, км | Не нормируется |
| 3. | Региональные институты и центры дополнительного образования | Количество учреждений на Удмуртскую Республику | 4 | Транспортная доступность в пределах Удмуртской Республики, км | Не нормируется |
| 4. | Центры и учреждения дополнительного образования детей, в том числе детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и детей нуждающихся в психолого-педагогической, медико- социальной помощи | Количество учреждений на Удмуртскую Республику | 6 | Транспортная доступность в пределах Удмуртской Республики, км | Не нормируется |

*Указанный показатель применяется для укрупненных расчетов и уточняется заданием на проектирование.

## 2.5. Расчетные показатели в области социального обслуживания

Перечень объектов регионального значения в области социального обслуживания населения, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Удмуртской Республики объектами регионального значения в области социального обслуживания населения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Удмуртской Республики установлены в соответствии с полномочиями Удмуртской Республики в указанной области, с учетом текущей обеспеченности населения Удмуртской Республики такими объектами. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Удмуртской Республики объектами регионального значения в области социального обслуживания населения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Удмуртской Республики представлены в таблице 7.

Таблица 7

| № п/п | Наименование объекта регионального значения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения Удмуртской Республики объектами регионального назначения | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов регионального значения для населения Удмуртской Республики |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | величина | единица измерения | величина |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Психоневрологические интернаты | Количество мест на 1000 человек | 3 | Транспортная доступность в пределах Удмуртской Республики* | Не нормируется |
| 2. | Дома-интернаты для престарелых и инвалидов, ветеранов войны и труда | Количество мест на 1000 человек в возрасте старше 60 лет и инвалидов | 1,1 | Транспортная доступность в пределах Удмуртской Республики* | Не нормируется |
| 3. | Детские дома-интернаты | Количество мест на 1000 человек (до достижения возраста 18 лет) | 2 | Транспортная доступность в пределах Удмуртской Республики* | Не нормируется |
| 4. | Центры социального обслуживания населения | Количество мест на 1000 человек | 0,5 | Транспортная доступность в пределах Удмуртской Республики* | Не нормируется |

* Организации социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания, целесообразно размещать недалеко от крупных населенных пунктов, имеющих медицинские и образовательные организации, организации культуры, организации социально-бытового назначения и иные организации.

Для организаций (отделений) социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги на дому, рекомендуемая временная удаленность данных организаций от места проживания получателей социальных услуг должна составлять до 1,5 км в городской местности и до 10 км - в сельской.

Для организаций (отделений) социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания, рекомендуемая временная удаленность организаций от места проживания получателей социальных услуг должна составлять до 0,5 км в городской местности и до 3 км - в сельской местности.

## 2.6. Расчетные показатели в области объектов культуры и искусства

Перечень объектов регионального значения в области культуры и искусства, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Удмуртской Республики объектами региональногозначения в области культуры и искусства и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Удмуртской Республики установлены в соответствии с полномочиями Удмуртской Республики в указанной области. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Удмуртской Республики объектами регионального значения в области культуры и искусства и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Удмуртской Республики приведены в таблице 8.

Таблица 8

| № п/п | Наименование объекта регионального значения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения Удмуртской Республики объектами региональногозначения | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов региональногозначения для населения Удмуртской Республики |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | величина | единица измерения | величина |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Республиканские концертные залы и театры, в том числе специализированные | Количество организаций на административный центр |  | Транспортная доступность |  |
|  | театры |  | 4-5 | Для жителей муниципальных образований, день | 1 |
|  | концертные залы, филармония, концертный творческий коллектив |  | 5 | Для жителей административного центра, мин. | 60 |
| 2. | Республиканские выставочные залы и музеи | Количество организаций на административный центр | 6 | Транспортная доступность |  |
|  |  |  |  | Для жителей муниципальных образований, день | 1 |
|  |  |  |  | Для жителей административного центра, мин. | 60 |
| 3. | Региональные (республиканские) библиотеки | Количество организаций на административный центр |  | Транспортная доступность |  |
|  | Национальная библиотека |  | 1 | Для жителей муниципальных образований, день | 1 |
|  | Библиотека для детей и юношества |  | 1 |  |  |
|  | библиотека для инвалидов по зрению |  | 1 | Для жителей административного центра, мин | 60 |
|  | точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам |  | 2 |  |  |
| 4. | Учреждения культуры клубного типа: дом (центр народного творчества), дворец культуры | Количество организаций на административный центр | 2 | Транспортная доступность |  |
|  |  |  |  | Для жителей муниципальных образований, день | 1 |
|  |  |  |  | Для жителей административного центра, мин. | 60 |
| 5. | Цирк | Количество организаций на административный центр | 1 | Транспортная доступность |  |
|  |  |  |  | Для жителей муниципальных образований, день | 1 |
|  |  |  |  | Для жителей административного центра, мин. | 60 |
| 6. | Зоопарк (ботанический сад) | Количество организаций на административный центр | 1 | Транспортная доступность |  |
|  |  |  |  | Для жителей муниципальных образований, день | 1 |
|  |  |  |  | Для жителей административного центра, мин. | 60 |

## 2.7. Расчетные показатели в области физической культуры и спорта

Перечень объектов регионального значения в области физической культуры и спорта, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Удмуртской Республики объектами регионального значения в области физической культуры и спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Удмуртской Республики установлены в соответствии с полномочиями Удмуртской Республики в указанной области. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Удмуртской Республики объектами регионального значения в области физической культуры и спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Удмуртской Республики представлены в таблице 9.

Таблица 9

| № п/п | Наименование объекта регионального региональногозначения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения Удмуртской Республики объектами регионального значения | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов регионального значения для населения Удмуртской Республики |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | величина | единица измерения | величина |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Региональный стадион | Количество объектов на административный центр | 1 | Транспортная доступность в пределах Удмуртской Республики | Не нормируется |
| 2. | Региональные спортивные комплексы, в том числе лыжный, стрелково-спортивный, хоккейный клуб, бассейн и т.д. | Количество объектов на Удмуртскую Республику | 5 | Транспортная доступность в пределах Удмуртской Республики | Не нормируется |
| 3. | Специализированные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, биатлону, плаванию, велосипедному спорту и т.д. | Количество объектов на на административный центр | 5 | Транспортная доступность в пределах Удмуртской Республики | Не нормируется |
| 5. | Центр спортивной подготовки команд» | Количество объектов на административный центр | 1 | Транспортная доступность в пределах Удмуртской Республики | Не нормируется |

Единовременную пропускную способность объектов спорта рекомендуется принимать в соответствии с Приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244.

2.8. Расчетные показатели в области материально-технического обеспечения деятельности органов государственной власти, мировых судей

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Удмуртской Республики объектами регионального значения в области обеспечения деятельности органов государственной власти в соответствии с полномочиями Удмуртской Республики и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Удмуртской Республики приведены в таблице 10.

Таблица 10

| № п/п | Наименование объекта регионального значения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения Удмуртской Республики объектами регионального значения | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов регионального значения для населения Удмуртской Республики |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | величина | единица измерения | величина |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Здания мировых судов | мировых судей (судебных участков) на регион | 85* | Транспортная доступность в пределах Удмуртской Республики, км | 100 |
|  |  |  |  | Транспортная доступность в пределах населенных пунктов, мин | 60 |
| 2 | Здания государственных нотариальных контор | Не менее 1 нотариуса на нотариальный округ. Для нотариальных округов, установленных в границах: | городских поселений – 1 нотариус на 20-25 тыс. чел.; муниципальных районов – 1 нотариус на 25-30 тыс. чел. | Транспортная доступность в пределах Удмуртской Республики, км | 100 |

* В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 29.12.1999 № 218-ФЗ «Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации».

## 2.9. Расчетные показатели в области охраны окружающей среды

Перечень объектов регионального значения в области обращения с отходами, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Удмуртской Республики объектами региональногозначения в области обращения с отходами и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Удмуртской Республики установлены в соответствии с полномочиями Удмуртской Республики в указанной области. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Удмуртской Республики объектами региональногозначения в области обращения с отходами и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Удмуртской Республики представлены в таблице 11.

Таблица 11

| № п/п | Наименование объекта регионального значения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения Удмуртской Республики объектами регионального значения | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов регионального значения для населения Удмуртской Республики |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | величина | единица измерения | величина |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Полигон твердых коммунальных отходов | Площадь, га на 1000 т бытовых отходов | 0,02 | Транспортная* доступность | не нормируется |
| 2. | Мусороперерабатывающие и мусоросжигательные предприятия | Площадь, га на 1000 т бытовых отходов | 0,05 | Транспортная доступность* | не нормируется |

*Размещение объектов утилизации и переработки коммунальных отходов определяется в соответствии Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Удмуртской Республике.

## 2.10. Расчетные показатели в области инженерной инфраструктуры

## 2.10.1. Объекты электроснабжения

При определении потребности в мощности источников электроэнергии допускается использовать показатели минимально допустимого уровня обеспеченности (укрупненные показатели расхода электроэнергии), приведенные в таблице 12

Таблица 12

| Городской округ, городское поселение (категория) | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности * |
| --- | --- |
|  | без стационарных электроплит | со стационарными электроплитами |
|  | удельный расход электроэнергии, кВт(ч/чел. в год | годовое число часов использования максимума электрической нагрузки | удельный расход электроэнергии, кВт(ч/чел. в год | годовое число часов использования максимума электрической нагрузки |
| Крупный | 2 620 | 5 450 | 3 200 | 5 650 |
| Большой | 2 480 | 5 400 | 3 060 | 5 600 |
| Средний | 2 300 | 5 350 | 2 880 | 5 550 |
| Малый | 2 170 | 5 300 | 2 750 | 5 500 |
| Сельское поселение | 950 | 4 100 | 1 350 | 4 400 |

* Укрупненные показатели расхода электроэнергии

Примечания:

1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, объектами коммунально-бытового и транспортного обслуживания, наружным освещением.

2. Приведенные данные не учитывают применения в жилых зданиях кондиционирования, электроотопления и электроводонагрева.

3. Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки приведено к шинам 10 (6) кВ ЦП.

4. Потребность в мощности источников электроэнергии для промышленных и сельскохозяйственных объектов допускается определять по заявкам действующих объектов, проектам  новых, реконструируемых или аналогичных объектов, а также по укрупненным отраслевым показателям с учетом местных особенностей.

5. Показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов электроснабжения для населения не нормируются.

## 2.10.2. Объекты газоснабжения

Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие действующих газораспределительных систем в Удмуртской Республике следует осуществлять на основе схем газоснабжения, разработанных в составе программ газификации Удмуртской Республики, в том числе от системы магистральных газопроводов через сеть газораспределительных станций.

Размещение магистральных газопроводов и газораспределительных станций на территории населенных пунктов не допускается.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности (укрупненные показатели потребления газа) допускается принимать по таблице 13.

Таблица 13

| Степень благоустройства территории застройки | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности *, м3/год на 1 чел. |
| --- | --- |
| Централизованное горячее водоснабжение | 120 |
| Горячее водоснабжение от газовых водонагревателей | 300 |
| Отсутствие всяких видов горячего водоснабжения | 180 |

* Укрупненные показатели потребления газа (при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3)).

Показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов газоснабжения для населения не нормируются.

## Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Удмуртской Республики

## 2.11. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов физической культуры и массового спорта

Таблица 14

| № п/п | Наименование муниципального образования | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | величина | единица измерения | величина |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стадионы, плоскостные спортивные сооружения |
| 1.1 | Муниципальный район | Площадь сооружения на 1 000 человек | 0,7 | Транспортная доступность, ч | 1 |
|  |  |  |  | Пешеходная доступность, м | 1500 |
| 1.2 | Городской округ | Площадь сооружения на 1000 человек | 0,7 | Транспортная доступность, мин | 40 |
|  |  |  |  | Пешеходная доступность, м | 1500 |
| 1.3 | Городское/ сельское поселение | Количество объектов на административный центр поселения | 1 | Транспортная доступность, мин | 40 |
|  |  |  |  | Пешеходная доступность, м | 1500 |
| 2. | Плавательные бассейны |
| 2.1 | Муниципальный район | Площадь зеркала воды, м2 на 1000 человек | 20 | Транспортная доступность, ч | 1 |
|  |  |  |  | Пешеходная доступность, м | 1500 |
| 2.2 | Городской округ | Площадь зеркала воды, м2 на 1000 человек | 20 | Транспортная доступность, мин | 40 |
|  |  |  |  | Пешеходная доступность, м | 1500 |
| 3. | Физкультурно-оздоровительный комплекс |
| 3.1 | Муниципальный район | М2 площади пола на 1000 человек | 70 | Транспортная доступность, мин | 20 |
|  |  |  |  | Пешеходная доступность, м | 500 |
| 3.2 | Городской округ | М2 площади пола на 1000 человек | 70 | Транспортная доступность, мин | 20 |
|  |  |  |  | Пешеходная доступность, м | 500 |
| 4. | Помещения для занятий физической культурой и спортом (спортивные залы) |
| 4.1 | Городской округ | М2 площади пола на 1000 человек | 60 | Транспортная доступность, мин | 20 |
|  |  |  |  | Пешеходная доступность, м | 500 |
| 4.2 | Городское/ сельское поселение | Количество объектов на административный центр поселения | 1 | Транспортная доступность, мин | 20 |
|  |  |  |  | Пешеходная доступность, м | 500 |

## 2.12. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов образования

Таблица 15

| № п/п | Наименование объекта местного значения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | величина | единица измерения | величина |
| 1. | Дошкольные образовательные организации | Количество мест на 1000 человек | 73 | Пешеходная доступность, м |  |
|  | в сельской местности |  | 80 |  | 500 |
|  | в городской местности |  | 70 |  | 300 |
|  | в г. Ижевск |  | 82,5 |  |  |
| 2. | Общеобразовательные организации | Количество мест на 1000 человек | 119 |  |  |
|  | в сельской местности |  | 125 | Транспортная доступность, мин | 30 |
|  | в городской местности |  | 115 | Пешеходная доступность, м | 500 |
| 3. | Общеобразовательные организации дополнительного образования, в том числе детские школы искусств (далее - ДШИ) по видам искусств | Число мест в расчете на 100 детей в возрасте от 6,5 до 16 лет | 12 | Транспортная доступность, мин. | 30 |

Примечания:

Для населенных пунктов с численностью населения менее 200 человек следует предусматривать дошкольные организации малой вместимости, объединенные с начальными классами. Минимальную обеспеченность такими учреждениями и их вместимость следует принимать по заданию на проектирование в зависимости от местных условий».

При отсутствии территории для  размещения школы нормативной вместимости в границах радиуса доступности 500 м допускается размещение школ на расстоянии транспортной доступности, которая составляет 15  минут  для  учеников школ I уровня  (начальная  школа) и 30 минут  для  учеников  школ II-III уровня (основная  или  неполная средняя, средняя или старшая школа).»

В сельских населенных пунктах места для внешкольных учреждений рекомендуется предусматривать в зданиях общеобразовательных школ.

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований Удмуртской Республики объектами местного значения в области образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Удмуртской Республики являются укрупненными и подлежат обязательному уточнению для каждого муниципального образования Удмуртской Республики при разработке местных нормативов градостроительного проектирования.

В сельских населенных пунктах места для организаций дополнительного образования рекомендуется предусматривать в зданиях общеобразовательных организаций.

Количество ДШИ в населенных пунктах с численностью населения от 3 до 10 тыс. человек определяется из расчета одна ДШИ на населенный пункт. Количество ДШИ в населенных пунктах с численностью населения свыше 10 тыс. человек определяется исходя из расчета охвата соответствующими программами не менее 12% обучающихся 1-9 классов общеобразовательных организаций.

## 2.13. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культуры и искусства

Таблица 16

| № п/п | Наименование объекта местного значения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | величина | единица измерения | величина |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Библиотеки |
| 1.1. | Городской округ: | Транспортная доступность, мин | 30–60 |
|  | Общедоступная библиотека | Количество на 20000 человек | 1 |  |  |
|  | Детская библиотека | Количество на 10000 человек в возрасте от 6 до 14 лет | 1 |  |  |
| 1.2. | Муниципальный район: | Транспортная доступность, мин | 30–60 |
|  | Межпоселенческая библиотека | Количество на административ-ный центр района | 1 |  |  |
|  | Детская библиотека |  | 1 |  |  |
| 1.3. | Городское поселение: | Транспортная доступность, мин | 30 |
|  | Общедоступная библиотека с детским отделением | Количество на 10000 человек | 1 |  |  |
| 1.4. | Сельское поселение: | Транспортная доступность, мин | 30 |
|  | Общедоступная библиотека с детским отделением | Количество на административ-ный центр сельского поселения | 1 |  |  |
|  | Филиал общедоступных библиотек с детским отделением | Количество на 1000 человек | 1 |  |  |
| 2. Музеи и выставочные залы |
| 2.1. | Городской округ: | Транспортная доступность, мин | 30–40 |
|  | Музей (краеведческий, тематический) | Количество на городской округ | 2 (краеведческий – 1, тематический – 1) |  |  |
| 2.2. | Муниципальный район: | Транспортная доступность, мин | 30–60 |
|  | Музей (краеведческий) | Количество на муниципальный район | 1 |  |  |
| 2.3. | Городское поселение: | Транспортная доступность, мин | 15–30 |
|  | Музей (краеведческий) | Количество на городское поселение | 1 |  |  |
| 3. Театры, концертные залы |
| 3.1. | Городской округ: | Транспортная доступность, мин | 60 |
|  | Театр Население от 500000 до 1000000 человек Население от 100000 до 200000 человек | Количество на: 500000 человек На городской округ | 1 1 |  |  |
|  | Концертный зал | Количество на городской округ | 1 |  |  |
|  | Концертный творческий коллектив |  | 1 |  |  |
| 3.2. | Муниципальный район: | Транспортная доступность, мин | 60 |
|  | Концертный зал | Количество на муниципальный район | 1 |  |  |
| 4. Кинотеатры и кинозалы |
| 4.1. | Городской округ: | Транспортная доступность, мин | 30 |
|  | Кинозал | Количество на 20000 человек | 1 |  |  |
| 4.2. | Городское поселение: | Транспортная доступность, мин | 30 |
|  | Кинозал | Количество на городское поселение | 2 |  |  |
| 4.3. | Сельское поселение: | Транспортно-пешеходная доступность, мин | 30 |
|  | Кинозал Население от 3000 человек | Количество на 3000 человек | 1 |  |  |
| 5. Учреждения клубного типа |
| 5.1. | Городской округ: | Транспортная доступность, мин | 60 |
|  | Дом культуры Население от 500000 человек Население от 100000 до 500000 человек Население менее 100000 человек | Количество на: 200000 человек 100000 человек 20000 человек | 1 1 1 |  |  |
| 5.2.. | Муниципальный район: |
|  | Центр культурного развития | Количество на административный центр муниципального района | 1 | Транспортная доступность, мин | 60 |
|  | Передвижной многофункциональный культурный центр | Количество (транспортная единица) на административный центр муниципального района | 1 |  |  |
| 5.3. | Городское поселение: | Транспортная доступность, мин | 30 |
|  | Дом культуры Население от 25000 до 100000 человек Население менее 25000 человек | Количество на: 25000 человек 10000 человек | 1 1 |  |  |
| 5.4. | Сельское поселение: | Транспортно-пешеходная доступность, мин | 30 |
|  | Дом культуры | Количество на административный центр сельского поселения | 1 |  |  |

Примечания:

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований Удмуртской Республики объектами местного значения в области культуры и искусства и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Удмуртской Республики являются укрупненными и подлежат обязательному уточнению для каждого муниципального образования Удмуртской Республики при разработке местных нормативов градостроительного проектирования.

РАЗДЕЛ III. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Нормативы градостроительного проектирования по Удмуртской Республике (далее – Нормативы) и входящие в них расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов (далее - расчетные показатели) Удмуртской Республики разработаны на основании статистических и демографических данных с учетом:

- административно-территориального устройства Удмуртской Республики;

- социально-демографического состава и плотности населения муниципальных образований на территориях, расположенных в границах Удмуртской Республики;

- природно-климатических условий Удмуртской Республики;

- стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики;

- программы социально-экономического развития Удмуртской Республики;

- прогноза социально-экономического развития Удмуртской Республики;

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (статья 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации) Нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения.

В соответствии с требованиями части 2 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации Нормативы устанавливают предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований (муниципальных районов, поселений, городских округов).

## 3.1. Административно-территориальное устройство

Удмуртская Республика располагается в западной части Среднего Урала, в междуречье Камы и ее правого притока Вятки. Удмуртская Республика является самым небольшим по площади регионом из 14 регионов Приволжского федерального округа (ПФО), ее площадь – 42,1 тыс. км2. По плотности населения она в 2 раза уступает Чувашии и находится на 5-ом месте среди регионов ПФО. Протяженность территории с севера на юг составляет 297,5 км, с запада на восток – 200 км. Ориентировочная общая протяженность границ – 1800 км.

Численность населения Удмуртской Республики составляет на 01.01.2017 г. – 1 516 826 человек.  Из них городское население - 995972 человек, а сельское население – 520854 человек. Плотность населения по районам Удмуртской Республики колеблется в пределах от 7 до 36 чел./км2.

В Удмуртской Республике образовано 333 муниципальных образования. Административный центр Удмуртской Республики – город Ижевск.

Общие принципы разделения зонирования территорий позволят в процессе разработки Нормативов принимать решения об установлении дифференцированных показателей в сферах пространственно-планировочной организации, обеспеченности объектами различного назначения с учетом текущего и прогнозируемого состояния обеспечения данными объектами населения в муниципальных образованиях.

Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, содержащихся в Нормативах, осуществлялось дифференцированно:

- для объектов регионального значения, планируемых для отображения в документах территориального планирования Удмуртской Республики (схема территориального планирования Удмуртской Республики);

- для объектов местного значения, планируемых для отображения в документах территориального планирования (схемы территориального планирования муниципальных районов, генеральные планы городских округов и поселений) и документации по планировке территории муниципальных образований.

Функциональное зонирование осуществляется также для населенных пунктов, относящихся к различным уровням обслуживания (повседневного, периодического, эпизодического).

- повседневное обслуживание – объекты обслуживания местного значения, посещаемые населением не реже одного раза в неделю, или те, которые должны быть расположены в непосредственной близости к местам проживания и работы населения, и рассчитанные на население жилых кварталов (микрорайонов);

- периодическое обслуживание – объекты обслуживания регионального и местного значения, посещаемые населением не реже одного раза в месяц и рассчитанные на население жилого района;

- эпизодическое обслуживание – объекты обслуживания регионального и местного значения, посещаемые населением реже одного раза в месяц. Размещаются в областном центре обслуживания, межрайонных центрах и рассчитаны на обслуживание населения с учетом приезжающего населения из других населенных пунктов с затратами времени на передвижение в пределах 2-3часовой доступности.

Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, содержащихся в Нормативах, осуществлялось дифференцированно:

- для объектов регионального значения, планируемых для отображения в документах территориального планирования Удмуртской Республики (схема территориального планирования Удмуртской Республики);

- для объектов местного значения, планируемых для отображения в документах территориального планирования (схемы территориального планирования муниципальных районов, генеральные планы городских округов и поселений) муниципальных образований.

Для подготовки расчетных показателей муниципальные образования в зависимости от проектной численности населения на расчетный срок подразделяются на группы в соответствии с таблицей 18.

Таблица 17

| Группы | Население (тысяч человек) |
| --- | --- |
|  | Городские округа | Городские поселения | Сельские поселения |
| Большие | Свыше 100 до 250 | Свыше 5 до 10 | Свыше 1 до 3 |
| Средние | Свыше 50 до 100 | Свыше 3 до 1 | Свыше 0,2 до 1 |
| Малые | Свыше 20 до 50 | Свыше 1 до 0,5 | Свыше 0,05 |
|  | Свыше 10 до 20 | Свыше 0,5 до 0,2 | Свыше 0,2 |
|  | До 10 |  | Свыше 0,05 |

## 3.2. Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части Нормативов градостроительного проектирования по Удмуртской Республике

Все расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Удмуртской Республики, а также предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований, включенные в Нормативы, приняты в соответствии с требованиями действующего законодательства и действующих на момент разработки нормативных правовых и нормативно-технических документов.

В проекте Нормативов приведены расчетные показатели с учетом перспективы развития в соответствии с требованиями федеральных нормативных правовых и нормативно-технических документов, обеспечивающие благоприятные условия жизнедеятельности населения.

Все расчетные показатели были разработаны на основе статистических и демографических данных Удмуртской Республики с учетом административно-территориального устройства, микрорайонирования, социально-демографического состава населения, плотности населения, градостроительного освоения муниципальных образований, природно-климатических условий, социально-экономических, историко-культурных и иных особенностей Удмуртской Республики. Расчетные удельные показатели на перспективу остаются практически неизменными. В соответствии с этим расчет показателей градостроительного проектирования производится по фактическим статистическим и демографическим данным.

## 3.2.1. Соответствие установленных расчетных показателей требованиям федеральных нормативных правовых и нормативно-технических документов

Таблица 18

| № п/п | Наименование объекта региональногозначения | Расчетный показатель | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты регионального значения в области транспорта, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения |
| 1.1 | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Расчетные показатели для проектирования (характеристики поперечного профиля) | Установлены согласно таблицам 5.1 и 5.12 СП 34.13330.2012 ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования» |
| 1.2. | Обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса | Расчетные показатели для проектирования | Установлены согласно приложению № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 № 860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода» |
| 1.3. | Железнодорожные вокзалы, Пристани. Аэровокзалы Автовокзалы регионального и межмуниципального сообщения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (показатель вместимости принимается исходя из среднего количества отправляемых пассажиров в сутки) | Установлен исходя из условий развития транспортной инфраструктуры республики с учетом требований СП 42.13330.2016, ВСН-АВ-ПАС-94 (РД 3107938-0181-94). «Автовокзалы и пассажирские автостанции». Примечание: (пример расчетов) При суточном отправлении от 4000 до 6000 пассажиров показатель вместимости автовокзалов установлен на уровне 200 пассажиров. Обоснование: показатель вместимости автовокзалов регионального и межмуниципального сообщения принимается исходя из среднего количества отправляемых пассажиров в сутки (4% для автовокзалов регионального сообщения). Среднее количество отправляемых пассажиров: (4000 + 6000) / 2 = 5000; вместимость автовокзалов регионального и межмуниципального сообщения: 5000 × 0,04 = 200 пассажиров, где: 0,04 – доля отправляемых пассажиров для автовокзалов регионального и межмуниципального сообщения. |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| 1.4 | Плотность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности км/1000 кв.м | Расчет: (5966 / 42061) × 1000 ≈ 142 км на 1000 кв м, где: 5966 км- Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории Удмуртской Республики на 2025год 42061км2- площадь Удмуртской Республики |
| 1.5 | Обеспеченность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, км на 1000 жителей | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности км/ на 1000 жителей | Расчет: (5966 / 1516826) × 1000 ≈ 3,9 км на 1000 человек, где: 5966 км- Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории Удмуртской Республики на 2025год 1516826 – количество человек, проживавших на территории Удмуртской Республики на 1 января 2017 г., согласно сведениям Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике. |
| 2. | Объекты регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий |
| 2.1. | Пожарные депо | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлен в соответствии с требованиями СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения», |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлен в соответствии с требованиями статьи 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»» |
| 2.2. | Объекты гражданской обороны (убежища, противорадиационные укрытия) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (показатель вместимости (м2 на 1 укрываемого) | Установлен в соответствии с требованиями приказа Минстроя России № 960/пр от 16.12.2016 |
|  |  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (показатель вместимости укрываемых в каждом сооружении) | Установлен в соответствии с требованиями приказа Минстроя России № 960/пр от 16.12.2016 |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлен в соответствии с требованиями приказа Минстроя России № 960/пр от 16.12.2016 |
| 2.3 | Берегозащитные сооружения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (%) | Установлен в соответствии с требованиями СП116.13330.2012 |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной | Не нормируется |
| 3. | Объекты регионального значения в области здравоохранения |
| 3.1. | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных и амбулаторных условиях | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлен исходя из текущего состояния и перспектив развития системы здравоохранения республики, по заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения с учетом требований СП 118.13330.2012*, СП 42.13330.2016. Методические рекомендации по развитию сети медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 июня 2016 №358. Согласно данным Удмуртстата количество мест в стационаре медицинских организаций данного типа – 12778 койко-мест. Текущая обеспеченность местами: (12778 / 1516826) × 1000 ≈ 8,4 места на 1000 человек, где: 1516826 – количество человек, проживавших на территории Удмуртской Республики на 1 января 2017 г., согласно сведениям Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике. Перспективный уровень развития мест в стационарах определяется по заданию на проектирование, но не ниже существующего. |
|  |  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Согласно сведениям Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике, текущая обеспеченность населения по данному показателю составляет 45951 посещения в смену по всем медицинским организациям данного типа. Текущая обеспеченность: (45951 / 1516826) × 1000 ≈ 30 посещений в смену на 1000 человек Перспективный уровень развития мест в стационарах определяется по заданию на проектирование но не ниже существующего |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлен в соответствии с требованиями приказ Миндрава№ 132н от 27 февраля 2016 года «О требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения» |
| 3.2. | Специализированные медицинские организации (в том числе по профилю медицинской помощи), диспансеры | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (количество мест в стационарах на 1000 человек) | По данным сайта Министерства здравоохранения Удмуртской Республики, количество мест в стационаре медицинских организаций данного типа – 5646 койко-место. Текущая обеспеченность местами: (5646 / 1516826) × 1000 ≈ 3,7 места на 1000 человек, где: где: 1516826 – количество человек, проживавших на территории Удмуртской Республики на 1 января 2017 г., согласно сведениям Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике. текущий уровень обеспеченности является достаточным |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлен в соответствии с требованиями приказ Миндрава№ 132н от 27 февраля 2016 года «О требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения» |
| 3.3 | Фельдшерско-акушерские пункты | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (количество объектов) | Установлен исходя, из текущего состояния развития республики, с учетом требований приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 г. № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 июня 2012 г., регистрационный № 24726) |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлен в соответствии с требованиями приказ Миндрава№ 132н от 27 февраля 2016 года «О требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения» |
| 3.4. | Республиканская фармацевтическая сеть: аптеки; аптечные пункты | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (количество объектов на 10000 человек) | Обоснование: требуемое количество аптек и аптечных пунктов на 1 человека: 546 / 1516826 = 0,00036, где: 546 – количество аптек и аптечных пунктов, размещенных на территории Удмуртской Республики по состоянию на 1 января 2017 года; 1516826 – количество человек, проживавших на территории Удмуртской Республики на 1 января 2017 г., согласно сведениям Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике. Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности на 10000 человек составляет 0,00036 × 10000 ≈ 4 объекта, из которых 2 – аптеки и 2 – аптечные пункты |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлен в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 и с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры республики, исходя из текущего состояния и перспектив развития территорий |
| 3.5 | Станция скорой помощи | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлен в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 таблица Д1 1автомобиль скорой помощи на 10 тыс. чел. |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлен в соответствии с требованиями приказ Миндрава№ 132н от 27 февраля 2016 года «О требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения» |
| 4. | Объекты регионального значения в области образования |
| 4.1. | Профессиональные образовательные организации | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (количество мест на 1000 человек в возрасте от 15 до 19 лет) | Установлен с учетом Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающих требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования (далее-Методические рекомендации в области образования), утвержденных заместителем Министра образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 г. № АК-950/02). Согласно Методическим рекомендациям в области образования необходимо обеспечить местами в профессиональных образовательных организациях 50% жителей Удмуртской Республики в возрасте от 15 до 19 лет 60064/2х1000=30 60064 – количество человек от 15 до 19 лет, проживавших на территории Удмуртской Республики на 1 января 2017 г., согласно сведениям Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике. Необходимый уровень обеспеченности – 30 мест на 1000 человек |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлен исходя из расчета размещения объекта в муниципальных образованиях Удмуртской Республики с учетом особенностей пространственно-территориального размещения существующих объектов |
| 4.2 | Общеобразовательные организации регионального значения (национальная гимназия, кадетский корпус, лицей интернат и т.д.) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности организациями регионального значения | Установлен исходя, из текущего состояния и развития Удмуртской Республики с учетом Методических рекомендаций в области образования |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| 4.3. | Региональные институты и центры дополнительного образования | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности организациями регионального значения | Установлен исходя, из текущего состояния развития Удмуртской Республики с учетом Методических рекомендаций в области образования |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| 4.4. | Центры и учреждения психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, в том числе для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности организациями регионального значения | Установлен исходя, из текущего состояния развития Удмуртской Республики с учетом Методических рекомендаций в области образования |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| 5. | Объекты регионального значения в области социального обслуживания |
| 5.1. | Психоневрологические интернаты | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (количество мест на 10000 человек) | Установлен в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 и с учетом методических рекомендаций по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.11.2014 N 934н (далее -Методические рекомендации по расчету потребности объектов социального обслуживания) |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлен исходя из расчета размещения психоневрологических интернатов с учетом Методических рекомендаций по расчету потребности объектов социального обслуживания и особенностей пространственно-территориального размещения существующих объектов |
| 5.2. | Дома-интернаты для престарелых и инвалидов, ветеранов войны и труда | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (количество мест на 10000 человек старше 60 лет и инвалидов) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности на 10000 человек в возрасте старше 60 лет и инвалидов равен 320/296482 × 1000 ≈ 1,1 места на 1000 человек старше 60 лет и инвалидов, где: 296482 – количество человек старше 60 лет, проживавших на территории Удмуртской Республики по состоянию на 1 января 2017 г., согласно сведениям Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике; 320- количество мест в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, ветеранов войны и труда. |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлен исходя из расчета размещения психоневрологических интернатов с учетом Методических рекомендаций по расчету потребности объектов социального обслуживания и особенностей пространственно-территориального размещения существующих объектов |
| 5.3. | Детские дома-интернаты | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (количество мест на 1000 человек в возрасте 18 лет) | Установлен в размере 2 мест на 1000 человек (до достижения возраста 18 лет) с учетом Методических рекомендаций по расчету потребности объектов социального обслуживания |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлен с учетом Методических рекомендаций по расчету потребности объектов социального обслуживания и особенностей пространственно-территориального размещения существующих объектов |
| 5.4. | Центры социального обслуживания населения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (количество мест на 1000 человек) | Текущий уровень обеспеченности составляет 800 / 1516826 × 1000 = 0,5 места на 1000 человек, где: 1516826 – количество человек, проживавших на территории Удмуртской Республики на 1 января 2017 г., согласно сведениям Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике. текущий уровень обеспеченности является достаточным |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлен исходя из расчета размещения объектов в каждом муниципальном образовании Удмуртской Республики с учетом особенностей пространственно-территориального размещения существующих объектов |
| 6. | Объекты регионального значения в области культуры и искусства |
| 6.1. | Региональные (республиканские) концертные залы и театры, в том числе специализированные | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (количество организаций на административный центр) | Установлен с учетом методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965. |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлен с учетом методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г.№ Р-965 |
| 6.3. | Региональные (республиканские) выставочные залы и музеи | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (количество организаций на административный центр) | Установлен с учетом методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965. |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлен с учетом методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965. |
| 6.4. | Региональные (республиканские) библиотеки | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (количество организаций на административный центр) | Установлен с учетом методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965. |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлен с учетом методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965. |
| 6.5. | Учреждения культуры клубного типа (дом (центр народного творчества), дворец культуры) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (количество организаций на административный центр) | Установлен с учетом методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965. |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлен с учетом методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965. |
| 6.6. | Цирк | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (количество организаций на административный центр) | Установлен с учетом методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965. |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлен с учетом методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965 |
| 6.7 | Зоопарк (ботанический сад) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (количество организаций на административный центр) | Установлен с учетом методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965 |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлен с учетом методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965 |
| 7. | Объекты регионального значения в области физической культуры и спорта |
| 7.1. | Региональный (республиканский) стадион | Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлены с учетом Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденных Приказ Минспорта России от 21.03.2018 № 244 (далее - Методические рекомендации потребности в объектах спорта) |
|  |  | Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлены с учетом Методических рекомендации потребности в объектах спорта, пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры республики исходя из текущего состояния и перспектив развития территорий |
| 7.2. | Региональные спортивные комплексы, в том числе лыжный, стрелково-спортивный, хоккейный клуб, бассейн и т.д. | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (площадь зеркала воды, м2 на 1000 человек) | Установлены с учетом Методических рекомендаций потребности в объектах спорта |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлены с учетом Методических рекомендации потребности объектов спорта, пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры республики исходя из текущего состояния и перспектив развития территорий |
| 7.3. | Специализированные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, биатлону, плаванию, велосипедному спорту и т.д. | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности Площадь пола, м2 на 1000 человек. | Установлены с учетом Методических рекомендаций потребности в объектах спорта |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлены с учетом Методических рекомендации потребности в объектах спорта, пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры республики исходя из текущего состояния и перспектив развития территорий |
| 7.4. | Центр спортивной подготовки команд» | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности Площадь пола, м2 на 1000 человек. | Установлены с учетом Методических рекомендаций потребности в объектах спорта |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлены с учетом Методических рекомендации потребности объектов спорта, пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры республики исходя из текущего состояния и перспектив развития территорий |
| 8. | Объекты регионального значения в области обеспечения деятельности органов государственной власти Удмуртской Республики, судов общей юрисдикции Удмуртской Республики |
| 8.1. | Здания мировых судов | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | В соответствии со статьей 1 Федеральный закон от 29.12.1999 № 218-ФЗ «Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации». |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлен с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры республики исходя из текущего состояния и перспектив развития территорий |
| 9. | Объекты регионального значения в области обращения с отходами |
| 9.1. | Полигон твердых коммунальных отходов | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (площадь, га на 1000 т бытовых отходов) | Установлен в соответствии с таблицей 12.3 СП 42.13330.2016 |
| 9.2. | Мусороперерабатывающие и мусоросжигательные предприятия | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (площадь, га на 1000 т бытовых отходов) | Установлен в соответствии с таблицей 12.3. СП 42.13330.2016 |
| 10. | Расчетные показатели в области инженерной инфраструктуры |
|  | Мощность источников электроэнергии. Потребление газа | Расчетные показатели – кВт(ч/чел. в год м3/год на чел. | Установлен в соответствии с СП 42.13330.2016, РД 34.20.185-94 |

## 3.2.2. Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований Удмуртской Республики объектами местного значения и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Удмуртской Республики

Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований Удмуртской Республики объектами местного значения и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Удмуртской Республики, содержащихся в основной части Нормативов, представлено в таблице 20.

Расчетные удельные показатели на перспективу остаются практически неизменными. В соответствии с этим расчет показателей градостроительного проектирования производится по фактическим статистическим и демографическим данным.

Таблица 19

| № пп | Наименование объекта местного значения | Предельные значения расчетных показателей | Обоснование предельных значений расчетных показателей |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты местного значения в области физической культуры и спорта |
| 1.1. | Стадионы, плоскостные спортивные сооружения | Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлены с учетом требований СП 42.13330.2016. |
|  |  | Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлены с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры республики исходя из текущего состояния и перспектив развития территорий с учетом требований СП 42.13330.2016 |
| 1.2. | Плавательные бассейны | Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлены с учетом требований СП 42.13330.2016. |
|  |  | Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлены с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры республики исходя из текущего состояния и перспектив развития территорий с учетом требований СП 42.13330.2016 |
| 1.3. | Физкультурно-оздоровительный комплекс | Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлены с учетом требований СП 42.13330.2016. |
|  |  | Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлены с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры республики исходя из текущего состояния и перспектив развития территорий с учетом требований СП 42.13330.2016 |
| 1.4. | Помещения для занятий физической культурой и спортом (спортивные залы) | Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлены с учетом требований СП 42.13330.2016. |
|  |  | Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлены с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры республики исходя из текущего состояния и перспектив развития территорий с учетом требований СП 42.13330.2016 |
| 2. | Объекты местного значения в области образования |
| 2.1. | Дошкольные образовательные организации | Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлены в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016. Таблица Д1. Устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными образовательными организациями в пределах 85%, 130782х0,85=111165 111165 / 1516826 × 1000 = 73 места на 1000 человек, где: 130782 –количество детей от 1-7лет на территории Удмуртской Республики на 1 января 2017 г., согласно сведениям Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике. 1516826 – количество человек, проживавших на территории Удмуртской Республики на 1 января 2017 г., согласно сведениям Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике. с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры республики установлены различия в показателях муниципальных образований. Для городских н.п. 81041х0,85=68884,8 68884,85 / 995972 × 1000 = 70 места на 1000 человек, где: 81041 –количество детей от 1-7лет на территории городских поселений Удмуртской Республики на 1 января 2017 г., согласно сведениям Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике. 995972 – количество человек, проживавших на территории городских поселений Удмуртской Республики на 1 января 2017 г., согласно сведениям Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике. Для сельских н.п. 49741х0,85=42279,85 42279 / 520854 × 1000 = 80 мест на 1000 человек, где: 49741 –количество детей от 1-7лет на территории сельских поселений Удмуртской Республики на 1 января 2017 г., согласно сведениям Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике. 520854 – количество человек, проживавших на территории сельских поселений Удмуртской Республики на 1 января 2017 г., согласно сведениям Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике. Для г.Ижевска уровень обеспеченности детей дошкольными образовательными организациями в соответствии с программой установлен в пределах 100% в зависимости от демографической структуры. 53300 / 646277 × 1000 = 82,5 мест на 1000 человек, где: 53300 –количество детей от 1-7лет на территории г.Ижевска на 1 января 2017 г., согласно сведениям Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике. 646277 – количество человек, проживавших на территории г. Ижевска на 1 января 2017 г., согласно сведениям Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований Удмуртской Республики объектами местного значения в области образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Удмуртской Республики являются укрупненными и подлежат обязательному уточнению для каждого муниципального образования Удмуртской Республики при разработке местных нормативов градостроительного проектирования. |
|  |  | Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлены в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016. |
| 2.2. | Общеобразовательные организации | Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлены в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016. Таблица Д1. Следует принимать с учетом 100%-ного охвата детей начальным общим и основным общим образованием (I-IX классы) и до 75% детей - средним общим образованием (X-XI классы) 158031+30314х0,75=180767 180767 / 1516826 × 1000 = 119 мест на 1000 человек, где: 180767 –количество детей от 7-17лет на территории Удмуртской Республики на 1 января 2017 г., согласно сведениям Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике. 1516826 – количество человек, проживавших на территории Удмуртской Республики на 1 января 2017 г., согласно сведениям Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике. Для городских населенных пунктов 100075+20331х0,75=115323 115323 / 995972 × 1000 = 115 мест на 1000 человек, где: 115323 –количество детей от 7-17лет на территории городской местности Удмуртской Республики на 1 января 2017 г., согласно сведениям Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике. 995972 – количество человек, проживавших на территории городской местности Удмуртской Республики на 1 января 2017 г., согласно сведениям Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике. Для сельских населенных пунктов 57956+9983х0,75=65443 65443 / 520854 × 1000 = 126 мест на 1000 человек, где: 65443 –количество детей от 7-17лет на территории сельских населенных пунктов Удмуртской Республики на 1 января 2017 г., согласно сведениям Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике. 520854 – количество человек, проживавших на территории сельской местности Удмуртской Республики на 1 января 2017 г., согласно сведениям Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований Удмуртской Республики объектами местного значения в области образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Удмуртской Республики являются укрупненными и подлежат обязательному уточнению для каждого муниципального образования Удмуртской Республики при разработке местных нормативов градостроительного проектирования. |
|  |  | Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлены в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016. |
| 3. | Объекты местного значения в области культуры и искусства |
| 3.1. | Библиотеки | Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлены с учетом методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965. |
|  |  | Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлены с учетом методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965. |
| 3.2. | Музеи и выставочные залы | Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлены с учетом методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965. |
|  |  | Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлены с учетом методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965. |
| 3.3. | Театры, концертные залы | Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлены с учетом методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965. |
|  |  | Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлены с учетом методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965. |
| 3.4. | Кинотеатры и кинозалы | Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлены с учетом методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965. |
|  |  | Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлены с учетом методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965. |
| 3.5. | Учреждения клубного типа | Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлены с учетом методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965. |
|  |  | Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности | Установлены с учетом методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965. |

# РАЗДЕЛ IV. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

## 4.1. Область применения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Удмуртской Республики, а также предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации нормативы градостроительного проектирования устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Удмуртской Республики, а также предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований.

Региональные нормативы градостроительного проектирования Удмуртской Республики (далее – Нормативы) разработаны с учетом особенностей градостроительных условий различных территорий региона, в том числе административно-территориального устройства, макрорайонирования, статуса муниципальных образований, численности и плотности населения, градостроительного освоения территорий и других особенностей.

Нормативы направлены на обеспечение градостроительными средствами (совокупностью расчетных показателей) безопасности и устойчивости развития Удмуртской Республики и входящих в ее состав муниципальных образований, охрану здоровья населения, рациональное использование природных ресурсов и охрану окружающей среды, сохранение памятников истории и культуры, выявленных объектов культурного наследия, защиту территорий населенных пунктов от неблагоприятных воздействий природного и техногенного характера, а также на создание условий для реализации определенных законодательством Российской Федерации социальных гарантий граждан в части обеспечения объектами социального и культурно-бытового обслуживания, инженерной и транспортной инфраструктуры и благоустройства.

Нормируемые показатели, устанавливаемые в Нормативах включают минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе обеспеченность объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступность таких объектов для населения, включая инвалидов, обеспеченность объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории) и требования по:

- обеспечению безопасности территории и населения, в том числе предупреждению и защите территорий и населения от опасных природных и техногенных воздействий, а также обеспечению соблюдения противопожарных, санитарно-гигиенических требований при осуществлении градостроительной деятельности;

- обеспечению охраны окружающей среды, особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения и других территорий природного комплекса;

- обеспечению охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия по сохранению исторически сложившихся типов застройки, городского или сельского ландшафта, в том числе мест традиционного природопользования коренных малочисленных народов, при осуществлении градостроительной деятельности;

- обеспечению населения социально значимыми объектами обслуживания, местами хранения и парковки индивидуального автомобильного транспорта;

- обеспечению пешеходной и транспортной доступности объектов и комплексов социальной инфраструктуры, рекреаций, остановок и узлов общественного транспорта, объектов для хранения и парковки индивидуального автомобильного транспорта;

- организации улично-дорожной сети и ее элементов, систем пассажирского общественного транспорта, систем обслуживания транспортных средств,

- организации систем водоснабжения, водоотведения, тепло-, электро- и газоснабжения, Нормативы применяются при подготовке, согласовании, утверждении, внесении изменений и реализации документов территориального планирования Удмуртской Республики и муниципальных образований (схемы территориального планирования Удмуртской Республики, схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов и поселений) с учетом перспективы их развития, документации по планировке территории (проектов планировки территории, проектов межевания территории и градостроительных планов земельных участков) и направлены на устойчивое развитие территории, обеспечение ее пространственного развития, соответствующее качеству жизни населения.

Областью применения Нормативов являются:

- установление минимального набора показателей, расчет которых необходим при разработке градостроительной документации;

- распределение используемых при проектировании показателей на группы по видам градостроительной документации (документы территориального планирования, документация по планировке территории);

- обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения;

- обеспечение постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям на территории Удмуртской Республики;

- формирование критериев принятия государственными органами и органами местного самоуправления Удмуртской Республики решений в области социально-экономического, бюджетного и территориального планирования.

Нормативы используются для принятия решений органами государственной власти, органами местного самоуправления при планировании и формировании социально-экономической политики и бюджета Удмуртской Республики и входящих в ее состав муниципальных образований, должностными лицами при осуществлении полномочий в области градостроительной (строительной) деятельности на территории Удмуртской Республики, физическими и юридическими лицами, как основание для разрешения споров по вопросам градостроительного проектирования. Нормативы входят в систему нормативных документов, регламентирующих градостроительную деятельность, и устанавливают требования, обязательные для всех субъектов градостроительных отношений, осуществляющих свою деятельность на территории Удмуртской Республики, независимо от их организационно-правовой формы.

Нормативы конкретизируют и развивают основные положения действующих федеральных норм. По вопросам, не рассматриваемым в Нормативах, следует руководствоваться законами и нормативно-техническими документами, действующими на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ 
«О техническом регулировании». При отмене и/или изменении действующих нормативных документов, в том числе тех, на которые дается ссылка в настоящих нормах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований объектами местного значения, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности, установленных в Нормативах.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований не могут превышать предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности, установленных в Нормативах.

## 4.2. Правила применения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Удмуртской Республики, а также предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования, при подготовке документов территориального планирования

Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения, установление максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Удмуртской Республики необходимы для определения местоположения планируемых к размещению объектов регионального значения в документах территориального планирования (схеме территориального планирования Удмуртской Республики, схемах территориального планирования муниципальных районов, генеральных планах городских округов и поселений), включая планируемое размещение объектов местного значения и в документации по планировке территории в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения на территории Удмуртской Республики.

Определение местоположения планируемого к размещению объекта регионального значения следует осуществлять исходя из минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, установленного Нормативами, и максимально допустимого уровня территориальной доступности того или иного объекта, установленного Нормативами в целях градостроительного проектирования.

## Приложение 1

Перечень нормативных правовых и нормативно-технических документов

Кодексы Российской Федерации

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ

- Гражданский кодекс Российской Федерации, часть I, от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ

Федеральные законы

- Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»

- Закон Российской Федерации от 1 апреля 1993 года № 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации»

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

- Федеральный закон от 23 февраля 1995 года № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»

- Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»

- Федеральный закон от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире»

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

- Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»

- Федеральный закон от 9 января 1996 года № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»

- Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

- Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

- Федеральный закон от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»

- Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

- Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»

- Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-Ф3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

- Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»

- Федеральный закон от 4 мая 1999 года № 96-Ф3 «Об охране атмосферного воздуха»

- Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-Ф3 «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»

- Федеральный закон от 29 декабря 1999 года № 218-ФЗ «Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации»

- Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

- Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

- Федеральный закон от 10 января 2003 года № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»

- Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»

- Федеральный закон от 11 июня 2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»

- Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи»

- Федеральный закон от 17 июля 1999 года №176-ФЗ « О почтовой связи»

- Федеральный закон от 7 июля 2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

- Федеральный закон от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»

- Федеральный закон от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»

- Федеральный закон от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»

- Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

- Федеральный закон от 4 декабря 2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте»

- Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

- Федеральный закон от 11 июля 2011 года № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

- Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

- Федеральный закон от 30 октября 2017 г. № 299-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

- Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 222-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Нормативные акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации

- Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 года № 1156 «О мерах по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности»

- Указ Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 года № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 года № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2009 года № 767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2009 года № 860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 884 «Об установлении охранных зон для гидроэнергетических объектов»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года  № 1033 «О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 июня 2008 года № 877-р «О Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года»

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»

Нормативные акты министерств и ведомств Российской Федерации

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года № 244 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»

- - Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»

- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 6 августа 2008 года № 126 «Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог»

- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 21 декабря 2010 года  № 286 «Об утверждении Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации»

Своды правил по проектированию (СП)

- СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности

- СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения

- СП 18.13330.2011 Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80*

- СП 19.13330.2011 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-97-76

- СП 21.13330.2012 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах. Актуализированная редакция СНиП 2.01.09-91

- СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства

- СП 31-102-99 Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей

- СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

- СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*

- СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85

- СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*

- СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения

- СП 35-102-2001 Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам

- -СП 136.13330.2012 Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения

- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

- СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87*

- СП 57.13330.2010 Складские здания

- СП 111.13330.2011 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации

- СП 113.13330.2012 Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*

- СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003

- СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009

- СП 122.13330.2012 Тоннели железнодорожные и автодорожные. Актуализированная редакция СНиП 32-04-97

- СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003

- СП 127.13330.2011 Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию

- СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*

- СП 134.13330.2012 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования

- СП 165.1325800.2014 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90

Отраслевые нормы

- ОСН 3.02.01-97 Нормы и правила проектирования отвода земель для железных дорог

- ОСТ 218.1.002-2003 Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические условия

Санитарные правила и нормы

- СанПиН 2.1.2882-11 Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения

- СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях

- СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

- СанПиН 2.1.4.1175-02 Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников

- СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод

- СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест

- СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий

- СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций

- СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях

- СанПин 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей

- СанПиН 2.4.2.2843-11 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы детских санаториев

- СанПиН 2.4.3.1186-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в общеобразовательных учреждениях начального профессионального образования

- СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей»

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»

- СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения

- СанПиН 2.4.2.2843-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы детских санаториев»

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 2.2.4. Физические факторы производственной среды. 2.1.8. Физические факторы окружающей природной среды. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы

- СН 2.2.4/2.1.8.566-96. 2.2.4. Физические факторы производственной среды. 2.1.8. Физические факторы окружающей природной среды. Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. Санитарные нормы

- СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов

- СП 2.2.1.1312-03 Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий

- СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ 99/2010) Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности.

Используемые Документы

- Нормативы обеспеченности населения организациями культуры по их видам, утвержденные распоряжением Правительства РФ от 26 января 2017 года № 95.

- Методические рекомендации субъектам РФ и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденные распоряжением Министерства культуры РФ от 02 августа 2017 года № Р-965.

- Методические рекомендации по развитию сети медецинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, утвержденные Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 июня 2016 №358.

- Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций, утвержденных заместителем Министра образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 г. № АК-950/02).

- Методические рекомендации по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания, утвержденные Приказом Минтруда России от 24.11.2014 № 934н